Нутация земного ядра по данным РСДБ-наблюдений

В.С.Губанов

Институт прикладной астрономии РАН, 
г. Санкт-Петербург, Россия

В 2008 г. автором [1], [2] выполнен амплитудно-фазовый анализ поправок координат небесного полюса CIP (Celestial Intermediate Pole), которые публикуются службами вращения Земли IERS (International Earth Rotation Service, France) и NEOS (National Earth Orientation Service, USA). Этот анализ показал, что не только амплитуда, но и частота колебаний CIP, называемых обратной свободной нутацией ядра RFCN (Retrograde Free Core Nutation), существенно менялись в течение последних 25 лет. Так, в 1999 г. произошло фактическое затухание и перестройка процесса колебаний CIP, в результате чего их амплитуда в дальнейшем стала возрастать, а период увеличился почти на 20 суток.

В современной теории вращения Земли [3] большую роль играют резонансы свободной нутации ядра c вынужденной лунно-солнечной нутацией. При этом решающее значение имеет величина периода RFCN, которая сейчас принята равной  средних солнечных суток. Эта величина была получена путем подгонки теории нутации к РСДБ-наблюдениям, выполненным до 1999 г., с помощью передаточной функции, зависящей от величины . В этой связи вопрос о величине и постоянстве периода RFCN приобретает исключительную важность. Для проверки достоверности полученных ранее результатов была выполнено повторное исследование этой проблемы на другом наблюдательном материале. Для этой цели, во-первых, использовался новый объединенный ряд координат CIP (IVS) [4], полученный службой IVS (International VLBI Service) на основе только РСДБ-наблюдений. Во-вторых, был создан независимый ряд координат CIP (GVS) путем исключения трендов и последующего объединения рядов, полученных в 9-и центрах анализа РСДБ-наблюдений IERS [4]. Амплитудно-фазовый анализ этих двух рядов с помощью скользящего фильтра МНК [1] показал, что весь интервал наблюдений можно разбить на 4 участка, в пределах которых величина периода RFCN остается почти постоянной. На рис. 1-2 показаны обнаруженные тренды фазы RFCN, а в таб. 1 − соответствующие им периоды. Оба результата практически совпадают между собой и согласуются с оценками, полученными в [1] и [2].

Обнаруженные изменения периода RFCN создают серьезные проблемы для теории вращения Земли, поскольку они приводят к резонансам, зависящим от времени. Однако еще труднее объяснить  физическую причину этих изменений. Можно только предположить, что на границе жидкого ядра и нижней мантии  иногда  возникают настолько масштабные электромагнитные и/или конвективные процессы, что мы уже не можем считать нутацию ядра свободной.

| Рис. 1. Тренды фазы RFCN (ряд IVS) | Рис. 2. Тренды фазы RFCN (ряд GVS) |
| --- | --- |

Таблица 1. Оценки значений периода свободной нутации земного ядра

| Интервал | 1985.0-1992.1 | 1992.1-1999.0 | 1999.0-2000.0 | 2000.0-2008.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ряд IVS | −418.6±0.2 | −431.6±0.2 | −659.5±3.2 | −451.3±0.1 |
| Ряд GVS | −417.9±0.2 | −432.0±0.2 | −660.6±3.1 | −451.1±0.1 |

Литература

Gubanov V. The Phase Variations of Retrograde Free Core Nutation // Measuring the Future, A. Finkelstein and D.Behrend eds., SPb. Nauka, 2008. C. 231–235.

Губанов В. С. Динамика земного ядра по данным РСДБ-наблюдений // Письма в Астрономический журнал. 2009. Т. 35. № 2. С. 1-9.

http://tai.bipm.org/conv2003/conv2003.html

http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/products/operational/operational.html