## Slide 1: ИССЛЕДОВАНИЕ ОРБИТАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ СПУТНИКА АСТЕРОИДА APOPHIS
В.В. Ивашкин 1, 2, А. Лан 2, 3, П. Гуо 1
1Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
2Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
3Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi, P.R. China
ivashkin@keldysh.ru
ИПА РАН, 09.10.2019 г.
Семинар, посвященный 100-летию ИПА РАН, 09.10.2019 г.

## Slide 2
Организация экспедиции к астероидам, в частности, к сближающимся с Землей, – актуальная проблема современной космонавтики [1].
В рамках анализа характеристик возможной экспедиции к астероиду Апофис выполнен анализ орбитального движения КА вокруг астероида [2-4]. Показана возможность построения стабильной (до апреля 2029 г.) орбиты спутника Апофиса.
Длительное движение КА вокруг астероида Апофис может быть использовано для проведения радиотехнических наземных измерений спутника и уточнения орбиты Апофиса. Это важно для осуществления более надежного контроля движения Апофиса в отношении обеспечения астероидной безопасности Земли.
Небесно-механические задачи, связанные с малыми телами Солнечной системы и проблемой астероидной опасности – одни из важнейших в Институте теоретической астрономии, а затем – и в Институте прикладной астрономии РАН. Поэтому указанная задача и взята для доклада на Семинаре, посвященном юбилею ИПА.
Введение

## Slide 3
Модель движения КА в астероидоцентрической невращающейся системе кординат [2-4]:
где r, v – астероидоцентрические радиус-вектор и вектор скорости КА;
a0= – μA/r3 r – центральное ускорение от притяжения астероида, r = |r| ;
μA – гравитационный параметр астероида;
a1 – возмущение от притяжения больших небесных тел (Солнце, Земля, Луна и др.);
a2 – возмущение от несферичности астероида;
a3 – возмущение от давления солнечного света.
Модель движения КА вокруг астероида
a1 вычисляется в модифицированной форме, близкой к методу Энке:

## Slide 4
Рис. 1. Модель астероида как эллипсоида
Параметры астероида Апофис [5] | 
μA | 1.8-2.86 м3/с2
RA | 160 м
1=b/a | 1.06 (0.02)
 =c/a | 1.5 (0.2)
λ | 250º
β | –75º
PA | 30.56 ч
Модель астероида Апофис
Полагаем:
1) Апофис – однородный эллипсоид с полуосями a, b, c, ab<c. Средний радиус RA160 м. Удлинение =c/a={1.3; 1,5; 1.7}, случай вытянутого эллипсоида вращения: 1=1; случай трёхосного эллипсоида: 1={1.04; 1.06; 1.08}.
2) астероид вращается вокруг малой оси эллипсоида a (оси OXA) , рис. 1.
3) ось OXA сохраняет неизменное положение в пространстве, она ориентирована по вектору К(λ, β).

## Slide 5
Возмущение a2 от несферичности астероида
    Случай вытянутного эллипсоида вращения (1=b/a=1). Возмущающее ускорение от несферичности астероида в астероидоцентрической связанной системе координат (СК) имеет вид [6, 7]
aA2 = (aXA2, aYA2, aZA2):
где k =0.5,
r2(x2, y2, z2) – радиус-вектор КА в астероидоцентрической связанной СК (рис. 1).

## Slide 6
Возмущение a2 от несферичности астероида
    Случай трёхосного эллипсоида. Ускорение от притяжения астероида в связанной СК вычисляется по формуле Дирихле [8-10]:
здесь  является наибольшим положительным корнем уравнения софокусного эллипсоида [8-10].

## Slide 7
Возмущение a3 от давления солнечной радиации (СР)
Для основного КА: Fsc = 5 м2, Fsp = 10 м2, Сsc =1.4, Сsp =1.1, msc = 600 кг.
Для мини-КА с радиомаяком: шар с диаметром D = 40 см, массой msc=10 кг, Сsc = 1.4.
Возмущение a3 учитывает давление СР на КА и на панели солнечных батарей [2-4].
Модель КА (по рекомендации НПО им. С.А.Лавочкина [1])
t0=23.04.2020 г. [2-4]. Начальная орбита КА бралась круговой с радиусом r0 =0.5 … 2 км.

## Slide 8
1. Влияние удаленных небесных тел мало́, за исключении тесного сближения Апофиса с Землей (~38 тыс. км) 13.04.2029 г.
Рис. 3. Влияние удаленных небесных тел
Рис. 2. Изменение величин всех ускорений для случая r0= 0.5-5км, μA=1.8 м3/с2. α=1.7.
Численные результаты и анализ – случай эллипсоида вращения
Анализ движения КА у астероида под действием частных возмущений

## Slide 9
2. Влияние несферичности астероида. Найдены две равновесные точки, в которых наклонение и долгота восходящего узла остаются практически постоянными, для них (1) Ω≈28.5°, i≈10.6°, рис. 4б, и (2) Ω≈–151°, i≈169°. Они соответствуют экваториаьной плоскости астероида.
(а). Ротационный режим
(б). Колебательный режим
Рис. 4. Изменение плоскости орбиты из-за несферичности астероида
(r0= 0.5 км, μA=1.8 м3/с2, α =1.7, вращение вокруг малой оси а)
Численные результаты и анализ – случай эллипсоида вращения
Анализ движения КА у астероида под действием частных возмущений

## Slide 10
Анализ движения КА у астероида под действием частных возмущений
3. Влияние давление солнечного света.
Численные результаты и анализ – случай эллипсоида вращения
Рис. 5. Движение основного КА при Ω00, i090° (β0  80°), r0= 0.5 км. Время жизни T ~ 4-5 сут
Рис. 6. Эволюция угла β и r за 9 лет (2020-2029) при Ω090, i090° (β0  10°), r0= 0.5 км.
Время жизни T ~ 9 лет
β – угол между нормалью к плоскости орбиты КА и направлением от КА к Солнцу.

## Slide 11
Численные результаты и анализ – случай эллипсоида вращения
Совместное влияние всех трёх возмущений
Рис. 7. Эволюция относительного расстояния для варианта А (Ω0 = i0 = 90°)
Время жизни основного КА при движении вокруг астероида (r0= 0.5 км)
Нелинейная корреляция между влиянием несферичности астероида и влиянием давления Солнечного света.
Для всех рассмотренных значений μA и α, «время жизни» основного КА T > 120 сут при r0  [0.9; 1.2] км.
Вторая возможность увеличить время жизни – коррекция. Необходимая скорость коррекции мала, < 1 м/c. Возможно использование оптимального времени ожидания (90-120 сут).
μA (м3/с2) | α | T (сут)
1.8 | 1.3 | 136
 | 1.5 | 88
 | 1.7 | 38 (A)
2.86 | 1.3 | 71
 | 1.5 | 310
 | 1.7 | 60
1. Орбитальное движение основного КА как спутника Апофиса.

## Slide 12
Численные результаты и анализ – случай эллипсоида вращения
Совместное влияние всех трёх возмущений
2. Время жизни T мини-КА при движении вокруг астероида.
μA м3/с2) | α | r0 (км) | T
1.8 | 1.3-1.5 | 1.5 | ~ 9 лет
 | 1.7 | 1.5 | ~ 9 лет (б, 2020-2029гг.)
 |  | 2.0 | ~ 80 сут
2.86 | 1.3-1.7 | 1.5 | ~ 9 лет
 |  | 2.0 | ~ 9 лет
 |  | 2.5 | ~ 90 сут
Рис. 8. Орбитальное движение мини -КА у астероида Апофис в 2020-2029 гг. для варианта б (Ω0 = i0 = 90°).
P0 – положение мини-КА 13.04.2029, минимальное расстояние от Апофиса до Земли ~ 38 тыс. км.
μA (м3/с2) | α | r0 (км)
1.8 | 1.5-1.7 | 1.3 - 1.6
2.86 | 1.7 | 1.4 - 2
Диапазоны «оптимального» начального радиуса орбиты мини-КА (T~ 9 лет):

## Slide 13
Случай трёхосного эллипсоида - численные результаты и анализ
Совместное влияние всех трёх возмущений [11]
Рис. 9. Эволюция высоты мини-КА над поверхностью астероида Апофис для случая μA = 2.86 м3/с2, Ω0 =i0 = 90,
r0 = 1.5 км,  = 1.5, 1= 1.06
Анализ показал, что в случае Апофиса как трёхосного эллипсоида также есть возможность обеспечить длительное (до 9 лет, 2020-2029 гг.) стабильное движение спутника астероида.
Условия стабильности для мини-КА:
1) начальная плоскость орбиты КА должна быть примерно ортогональна солнечным лучам;
2) начальный радиус орбиты КА r0 в некотором «оптимальном» диапазоне: при μA=2.86 м3/с2, =1.3-1.7, 1=1.04-1.08, r0≈1.2 … 2 км;
при μA=1.8 м3/с2, =1.3-1.7, 1=1.04-1.08, r0≈1.25 … 1.64 км.

## Slide 14
Выводы
Разработана методика определения характеристик орбитального движения спутника астероида с учетом основных возмущений - от притяжения небесных тел, давления солнечного света, а также несферичности астероида для двух моделей – модель однородного эллипсоида вращения и модель однородного трёхосного эллипсоида.
Получено аналитическое представление для эллиптических интегралов в формуле Дирихле, выраженное в виде быстро сходящихся рядов.
Определены характеристики орбит движения основного КА и мини-спутника с радиомаяком вокруг Апофиса. Показана возможность обеспечения длительного (до 9 лет) стабильного движения КА вокруг астероида Апофис – до тесного сближения с Землёй в 2029 г. или после этого сближения. Выявлены условия стабильности: начальная плоскость орбиты КА должна быть примерно ортогональна солнечным лучам и начальный радиус орбиты ~ 1.5 км.
Такое длительное движение спутника, снабженного радиомаяком, дает принципиальную возможность провести наземные радиотехнические измерения его параметров движения и их последующей обработкой уточнить орбиту астероида.

## Slide 15
Литература
Автоматические космические аппараты для фундаментальных и прикладных научных исследований / Под общей редакцией проф. Г.М. Полищука и проф. К.М. Пичхадзе. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. 660 с.
Ивашкин В.В., Лан А. Анализ орбитального движения космического аппарата вокруг астероида Апофис // Доклады Академии наук. 2016. Том 468, № 4. С. 403–407.
Ивашкин В.В., Лан А. Анализ орбитального движения спутника астероида Апофис // Космические исследования. 2017. Т. 55. № 4. С. 268–277.
Лан А. Методика определения траекторий космического аппарата для экспедиции Земля-астероид-Земля с учетом выбора орбит пребывания у астероида и ее применение для экспедиции к астероиду Апофис // Диссертация на соискание ученой степени к. ф.-м. н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 150 с.
Pravec P., Scheirich P., et al. The tumbling spin state of (99942) Apophis // Icarus. 2014. V. 233. P. 48–60.
Дубошин Г.Н. Теория притяжения. М.: ГИФМЛ. 1961. 288 с.
Ивашкин В.В. Модель орбитального движения КА вблизи ядра кометы. Часть I // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 1998. № 57. 32 с.
MacMillan W.D. The Theory of the Potential. Dover, New York. 1958. 528 p.
Кондратьев Б.П. Теория потенциала. Новые методы и задачи с решениями. М.: Мир. 2007. 512 с.
Гуо П., Ивашкин В.В. Методы вычисления потенциала однородного трёхосного эллипсоида и их приме-нение к анализу динамики спутника астероида // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2018. № 94. 32 с.
В.В. Ивашкин, П. Гуо. Анализ возможности создания стабильного спутника астероида Апофис как однородного трехосного эллипсоида // Доклады Академии наук. 2019, том 489, № 1. С. 22-28.
Спасибо за внимание!