## Slide 1: Создание РСДБ радиотелескопа нового поколения
Д.В. Иванов, Г.Н. Ильин, А.В. Ипатов, М.Н. Кайдановский,
В.В. Мардышкин, А.Г. Михайлов, В.Г. Олифиров,
А.И. Сальников, С.Г. Смоленцев, В.Г. Стэмпковский,
И.Ф. Суркис, Л.В. Федотов

## Slide 2: Требования к характеристикам ПВЗ, определяемых с использованием комплекса средств РСДБ
№ п/п | Параметр |  | Технические требования | 
 |  |  | 2012 –2015 гг. | 2016 – 2020 гг.
1 | Задержка формирования и выдачи ПВЗ | ΔUT | 6 часов | 6 часов
 |  | КП | 3 суток | 3 суток
 |  | Параметры нутации и прецессии | 3 суток | 3 суток
2 | Периодичность выдачи ПВЗ | ΔUT | ежедневно | 3-4 раза в сутки
 |  | КП | еженедельно | еженедельно
 |  | Параметры нутации и прецессии | еженедельно | еженедельно
3 | Точность | ΔUT, мс | 0,07 | 0,02
 |  | КП, м | 0,03 | 0,01
 |  | Параметры нутации и прецессии, м | 0,01 | 0,003

## Slide 3
Технические характеристики комплекса средств РСДБ
Параметр | 2012 –2015 гг. | 2016 – 2020 гг.
Время работы | 1 час ежедневно, 24 часа раз в неделю | 1 час 3-4 раза в сутки
Время восстановления | ~ месяц | < 24 часов
Диаметр антенны | 32 м | 13 м
Скорость движения | 1.6 град/сек | 12 град/сек
Частоты приема | S/X | S/X/Ka
Полоса регистрации | 8 х 16 МГц | 8 х 512 МГц
Скорость записи | 128; 256 Мбит/с | 816 Гбит/с
Передача данных | Транспортировка дисков, е-РСДБ | е-РСДБ

## Slide 4: Принципы построения радиоинтерферометра нового поколения
Радиотелескопы нового радиоинтерферометра должны быть полностью совместимы с радиотелескопами сети «Квазар-КВО»;
Проект должен быть основан на результатах международной рабочей группы «VLBI-2010»;
Должны учитываться условия радиоклимата в местах расположения радиотелескопов;
Радиотелескопы должны работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
Радиотелескопы должны быть расположены на максимально возможном расстоянии по долготе.

## Slide 5
4 диапазона частот:
  полоса частот 512 МГц × 2 поляризации;
  или полоса 1024 MHz × 1 поляризация.
Двухбитовое квантование.
Поток данных:
  2 Гбит/с в каждом канале;
  16 Гбит/с всего.
Рабочие диапазоны частот интерферометра нового поколения

## Slide 6
3 полосы по 512 МГц, в диапазоне 7.0 – 9.5 ГГц (X-band), для определения групповой задержки;
1 полоса – в диапазоне 2.2 ГГц (S-band), шириной около 300 МГц – для определения ионосферной задержки.
Точность определения групповой задержки – до 4 пс.
Первый этап проекта

## Slide 7
3 полосы в диапазоне 28 – 34 ГГц (Ka-band), с синтезированной полосой 6 ГГц – для определения групповой задержки;
1 полоса в диапазоне 7-9.5 ГГц (X-band) – для определения ионосферной задержки.
Второй этап проекта
Точность определения групповой задержки – до 2 пс.

## Slide 8: Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО» ─ 2015 год
4281.7 км
4404.9 км
2014.7 км
Обсерватория « Светлое»
Обсерватория «Зеленчукская»
Обсерватория «Бадары»

## Slide 9
Диапазон принимаемых частот: 2 – 40 ГГц
Диаметр главного зеркала: 13.2 м
Точность поверхности: 0.2 мм
Монтировка: альт-азимутальная
Кольцевое облучение
Подвеска контррефлектора: гексопод
КИП = 0.8
Скорость по азимуту: 12 град/с
Скорость по углу места: 6 град/с
Точность сопровождения: 16 угл. с
Антенная система радиотелескопа РТ-13
Vertex Antennentechnik GmbH

## Slide 10: Особенности АС радиотелескопа РТ-13
Расстояние между осями Аз и Ум | < 0,3 mm
Перпендикулярность осей Аз и Ум | < 10 arcsec
Расстояние между осью Ум и осью рефлектора | < 0,3 mm
Перпендикулярность осей Ум и рефлектора | < 10 arcsec
Отклонение оси Аз от вертикали | < 5 arcsec
Отклонение оси Ум от горизонтали | < 5 arcsec
Биение оси Аз | < ± 150 μm
Биение оси Ум | < ± 50 μm

## Slide 11
Обсерватория «Бадары», 2013
19.08.2013
24.08.2013
10.09.2013
13.09.2013

## Slide 12
17.09.2013
28.09.2013
18.10.2013

## Slide 13: Изготовление металлоконструкций АС

## Slide 14: Изготовление металлоконструкций АС

## Slide 15: Доставка
27.01.2014
27.01.2014
24.02.2014
24.02.2014

## Slide 16
Монтаж АС
25.02.2014
07.02.2014

## Slide 17: Монтаж АС
27.02.2014
26.02.2014
27.02.2014

## Slide 18
Монтаж АС

## Slide 19: Обсерватория «Зеленчукская»

## Slide 20: Фотограмметрические измерения качества отражающей поверхности в обсерватории «Бадары
№ | Угол места, град |  (rms), мкм |  | примечание
 |  | «Бадары» | «Зеленчукская» | 
1 | 58 | 57 | 53 | Угол юстировки
2 | 0 | 151 | 142 | 
3 | 90 | 132 | 130 | 

## Slide 21: Приемная система радиотелескопа РТ-13
Диапазон | Рабочий диапазон частот, ГГц | Поляри- зация | ЭШТВ, К | Ширина ДН облучателя (-16 дБ) | Кол-во субкана-лов ПЧ | Режимы работы
S | 2.2 – 2.6 | Левая и правая круговые | 23.2 | 130 | 2 | 1S + 3X 1X + 3Ka
X | 7.0 – 9.5 |  | 29.7 |  | 6 | 
Ka | 28 – 34 |  | 44.5 |  | 6 | 
КПФБ
Облучатель
Коммутатор
к
Ш
СПС,
СФК,
СЧВС
БКС
от
СЧВС
СЭДКУ
МКС
ВС
ПСР
от СФК
МШУ
преобраз.
каналы
-
S
преобраз.
каналы
-
Ка
преобраз.
каналы
-
Х
к
Ш
СПС
к ЦКУР

## Slide 22: Приемная система радиотелескопа РТ-13

## Slide 23
Приемная система радиотелескопа РТ-13

## Slide 24: Тестовые наблюдения в обсерватории «Бадары»

## Slide 25
Тестовые наблюдения в обсерватории «Бадары»
Диапазон | Тпр, К | Тсис, К | КИП | SEFD, Ян
S | 20 | 35 | 0,7 | 1000
X | 15 | 25 | 0,7 | 700
Ka | 60 | 75 | 0,7 | 2300

## Slide 26: Широкополосная цифровая система преобразования сигналов ШСПС
Число каналов в системе Полоса пропускания канала Тактовая частота считывания цифровых выборок сигнала Вид квантования Суммарная скорость информационного потока на выходе каждого канала Суммарная скорость информационного потока на выходе системы Формат данных на выходе системы Выходной интерфейс Сигналы синхронизации Интерфейс управления | 8 512 МГц 1024 МГц 2-бит 2048 Мбит/с 16 Гбит/c VDIF 10GE 100МГц и 1Гц Ethernet

## Slide 27: Блок ШСПС
Узел питания
Модуль МС
Кросс-плата
Модуль КЦП

## Slide 28: Опытный образец ШСПС на радиотелескопе РТ-13 в обсерватории «Бадары»

## Slide 29: Система частотно временной синхронизации РТ-13
Модуль антенного блока формирования опорных частот (АБФОЧ). Модуль предназначен для формирования и распределения сигналов опорной частоты 100МГц на радиотелескопе. Модуль монтируется во влагозащищённый корпус оснащённый термостатом.
Наземный блок формирования опорных частот (НБФОЧ). Блок предназначен для передачи сигналов опорных частот по оптическому и радиочастотному каналу через магистральные кабели на радиотелескоп, а также компенсации потерь в кабелях. Блок монтируется в помещении водородных стандартов.
Передача опорной частоты 100МГц на радиотелескоп.

## Slide 30: Передача сигналов синхронизации на радиотелескоп РТ-13
Модуль синхронизации.
предназначен для формирования и распределения сигналов синхронизации рабочей шкалы времени и ГНСС на радиотелескопе, а также контроля выполнения синхронизации устройств на радиотелескопе. Модули монтируются во влагозащищённые корпуса оснащённые термостатом.
Наземный блок синхронизации.
предназначен для передачи сигналов синхронизации рабочей шкалы времени и ГНСС на радиотелескоп, а также передаче задержек в кабелях измерительным средствам. Блок монтируется в помещении водородных стандартов.
Система частотно временной синхронизации РТ-13

## Slide 31
Система частотно временной синхронизации РТ-13

## Slide 32
Система частотно временной синхронизации РТ-13

## Slide 33: Фазовая калибровка
Модуль генератора пикосекундных импульсов (ГПИ).
Модуль предназначен для формирования калибровочных импульсов фазированных с сигналом опорной частоты 100МГц на радиотелескопе. Модуль оснащён
внутренним термостатом и монтируются
во влагозащищённые корпуса. Блоки
устанавливаются непосредственно
в фокальном конусе радиотелескопа.
Система частотно временной синхронизации РТ-13
Параметр/диапазон | S | X | Ka
Уровень спектральных составляющих сигнала ГПИ в полосе ПЧ, дБм | - 35 | - 45 | - 60
Возвышение над шумами спектральных составляющих сигнала ГПИ в полосе ПЧ, дБ | 40 | 30 | 20

## Slide 34: Система управления радиотелескопом
Центральный компьютер управления радиотелескопом

## Slide 35: Система управления радиотелескопом
Локальная вычислительная сеть

## Slide 36
Система буферизации и передачи данных (СБПД) обеспечивает:
временное хранение данных одного часового РСДБ-сеанса, поступающих с цифровой широкополосной системы преобразования сигналов (одновременно до 8-ми потоков данных, со скоростями 2 Гбит/с по каждому потоку);
передачу данных по магистральным ВОЛС (со скоростью до 8 Гбит/с) в ЦКО РАН и возможность трансляции их в ГМЦ ГСВЧ.
Передачу обработанных данных в систему определения ПВЗ Минобороны России.
.

## Slide 37: Система буферизации и передачи данных

## Slide 38: Монтаж оборудования опытного образца
Обсерватория «Бадары» | монтаж оборудования завершен
Обсерватория «Зеленчукская» | смонтированы АС проложены магистральные кабели идет монтаж оборудования
по состоянию на 10.12.2014

## Slide 39
Спасибо за внимание!